## Slide 1
SICUREZZA ICT
SUPSI — DTI
A.A. 2025/2026
SIMULAZIONE DI UN
USB Rubber Ducky
con Raspberry Pi Zero W
Matteo Maruca · Andrea Pezzolla
PENETRATION TESTING
DIDATTICO

## Slide 2
AGENDA
Struttura della presentazione
01
Cos'è un USB Rubber Ducky?
Introduzione e funzionamento HID
02
Hardware e Architettura
Raspberry Pi Zero W + setup
03
Configurazione e Payload
USB OTG, HID Gadget, script Python
04
Livello 2 — Controllo Remoto
Server C2 e TCP interattivo
05
Difese e Contromisure
USBGuard, whitelist, considerazioni etiche

## Slide 3
01 — INTRODUZIONE
Cos'è un USB Rubber Ducky?
Definizione
Dispositivo di penetration testing sviluppato da Hak5.
Si presenta al SO come una normale tastiera USB (HID).
Una volta collegato, esegue automaticamente sequenze di comandi (payload).
Sfrutta la fiducia implicita che i sistemi ripongono nei dispositivi HID.
Bypassa antivirus
Nessun malware installato
Cross-platform
Windows, macOS, Linux
Plug & play
Attivo in pochi secondi
Invisibile
Sembra una tastiera normale

## Slide 4
02 — HARDWARE
Perché il Raspberry Pi Zero W?
Confronto modelli Raspberry Pi
Modello | USB OTG | Usabile HID
Pi Zero W | ✓ | ✓
Pi 3 Model B+ | ✗ | ✗
Pi 4 | ✗ | ✗
Pi Zero W
✓
✓
Componenti utilizzati
Raspberry Pi Zero W
MicroSD 16GB
Cavo micro-USB OTG (dati!)
PC Vittima (macOS nel test)
PC Controller (Livello 2)
Architettura
PC
Controller
Ethernet
Pi Zero
(Duck)
USB HID
PC
Vittima
Livello 2
Full Remote
Control

## Slide 5
03 — CONFIGURAZIONE
Setup e sviluppo del Payload
1
Flash OS
Raspberry Pi OS Lite 32-bit via Imager. Config: WiFi 2.4GHz, SSH, hostname.
2
USB OTG
Aggiunta dtoverlay=dwc2 in config.txt e modules-load=dwc2,libcomposite in cmdline.txt.
3
HID Gadget
Script setup_hid.sh configura /dev/hidg0 via configfs. Avvio automatico con rc.local.
4
Payload Python
Script nativo che scrive report HID standard su /dev/hidg0. Nessuna libreria esterna.
CMD+SPACE → Terminal → hostname && whoami && ipconfig getifaddr en0

## Slide 6
04 — CONTROLLO REMOTO
Livello 2 — Command & Control
LIVELLO 1
Payload automatico preconfezionato
Pi Zero → USB → PC Vittima
Script Python eseguito all'avvio, comandi fissi
LIVELLO 2
Controllo interattivo in tempo reale
Controller → TCP:9999 → Pi Zero → USB → Vittima
Server Flask (HTTP/8080) raccoglie dati esfiltrati
Risultati salvati in /risultati/output_<ts>.txt
Flusso operativo Livello 2
1
Controller si connette al Pi Zero via TCP :9999
2
Digita un comando sulla propria tastiera
3
Il Pi Zero lo riceve via socket
4
Pi Zero lo 'digita' come HID sulla vittima
5
Vittima esegue il comando nel terminale
6
curl invia i risultati al server C2 (HTTP:8080)

## Slide 7
05 — DIFESE
Contromisure difensive
HID Spoofing
Si finge tastiera USB
DIFESA:
USBGuard (Linux), policy whitelist
Payload automatico
Esecuzione immediata al plug-in
DIFESA:
Disabilitare autorun, whitelist device
Esfiltrazione dati
Invio via HTTP/curl
DIFESA:
Firewall egress, DLP
Accesso remoto
Controllo via TCP
DIFESA:
Network segmentation, IDS/IPS
$ sudo apt install usbguard && sudo usbguard generate-policy > /etc/usbguard/rules.conf

## Slide 8
CONCLUSIONI
Risultati ottenuti
Compreso il protocollo USB HID e le sue vulnerabilità
Implementato un Rubber Ducky con un Raspberry
Sviluppato payload Python nativo senza dipendenze esterne
Realizzato sistema di controllo remoto bidirezionale
Documentate le contromisure difensive applicabili in contesti reali
Sviluppi futuri
Payload per Windows e Linux
Cifratura Controller → Pi Zero
Interfaccia web (P4wnP1 A.L.O.A.)
Analisi forense post-attacco
⚠ Considerazioni Etiche
L'utilizzo su sistemi non autorizzati costituisce reato penale (D.Lgs. 231/2001, art. 615-ter c.p.).
Tutto il lavoro è stato eseguito su dispositivi propri, in ambiente controllato, a scopo puramente didattico.
Maruca · Pezzolla — Sicurezza ICT — SUPSI DTI — A.A. 2025/2026